ООО " Сельхозтехника"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    База в г. Кстово:607655, г. Кстово, ул Магистральная, д. 1 к2                                                                  т.(83145)2-40-67,2-43-17,2-40-77,2- 43-66, (831)230-52-22.                                                       www.kstovo-st.ru, почта  kstovo-sht@yandex.ru                                                                       ___________________________________________________________

Пресс подборщик Sipma Farma Plus 1221

Технические характеристики

| Пресс-подборщик | PS 1211 Farma Plus | PS 1221 Farma Plus |
| --- | --- | --- |
| Ширина подборщика (м) | 1,8 | 1,8 |
| Тип камеры | цепная | цепная-вальцевая |
| Габариты закатной камеры (м): - Ширина - Диаметр | 1,2 1,2 | 1,2 1,2 |
| Блокировка камеры | Механическая | Механическая |
| Мощность трактора (л/с | 55 | 69 |
| Тип шнурка | Tex 2000 («500»м/кг) - для сена и соломы Tex 2500 -3000 («330-400»м/кг) - для сенажа |
| Расход шнурка, при 12-16 обмотках (м/рулон) | 45-60 | 45-60 |
| Расход сетки, при 2-4 обмотках (м/рулон) | 7-15 | 7-15 |
| Габариты [м] - Длина - Ширина - Высота | 3,3 2,4 2,2 | 3,3 2,4 2,2 |
| Средняя масса рулона ( кг) | солома до 250 сено до 300 сенаж до 600 |
| Масса пресс-подборщика (кг) | 2060 | 2150 |
| Колесная колея (м) | 2,30 | 2,30 |
| Транспортный просвет (м) | 0,35 | 0,35 |
| Средняя производительность для соломы ( рулон/час) | 25-30 | 25-30 |
| Средняя производительность для сена ( рулон/час) | 20-25 | 20-25 |
| Средняя производительность для сенажа ( рулон/час) | 19-22 | 19-22 |
| Рабочая скорость (км/ч) | до 10 | до 10 |

Решение конструкторов применить в этих машинах цепно-вальцовую камеру  и её механическую блокировку, обеспечило более высокую степень прессования.

Системы, такие как: гидрораспределитель «камера/подборщик», устанавливаемый в кабину трактора, система смазки основных цепей и механизмов, а так же дополнительные опции, которыми укомплектованы пресс подборщики серии Farma Plus, приводят к повышению срока службы, эффективности в эксплуатации и обеспечению повышенной производительности данных машин, с одновременным обеспечением комфортной работы оператора. 

Единственный недостаток применения цепно-вальцовой камеры в прессах PS 1221, который, при всех преимуществах этих машин, нельзя назвать существенным, это то, что работа данных машин требует очистки полей от камней.

Пресс разработан в основном для заготовки силоса. Имеет цепно-вальцовую камеру с увеличенной степенью прессования, в комплектации имеет всё необходимое для комфортной работы оператора.