ООО " Сельхозтехника"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     База в г. Кстово:607655, г. Кстово, ул Магистральная, д. 1 к2                                                                  т.(83145)2-40-67,2-43-17,2-40-77,2- 43-66, (831)230-52-22.                                                       www.kstovo-st.ru, почта  kstovo-sht@yandex.ru                                                                       ___________________________________________________________

Прицеп для перевозки скота САТ ТПС-6 Выпускаем прицеп для перевозки скота внутри ферм и комплексов, на пастбища (КРС, свиньи).. Платформа гидравлически опускается вровень с землёй. Одна ось. Г/п 6 тн. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ Прицеп для перевозки скота предназначен для перевозки животных (свиньи, крупный и мелкий рогатый скот) на пастбища, внутри ферм и комплексов. Выгодное отличие прицепа для перевозки скота — опускающийся до уровня земли пол (платформа) при погрузке-выгрузке животных. Это ускоряет процесс, исключает опасность травматичности скота на этой операции по сравнению с обычными прицепами. Платформа прицепа для перевозки скота разделена на два отсека и оборудована тентом. Тент платформы прицепа для перевозки скота защищает от солнца летом. Верхняя открытая часть бортов (у тента) прицепа для перевозки скота зимой не выхолаживает прицеп, а служит вентиляционными проёмами, так как тент обеспечивает удержание тепла перевозимого скота достаточное, чтобы перевозить зимой даже телят. Платформа прицепа для перевозки скота изготовлена из стального каркаса, обшитого стальным листом. Пол прицепа для перевозки скота — рифленый лист. Подъем – опускание (нижнее положение — уровень земли для удобства передвижения животных) платформы прицепа для перевозки скота осуществляется при помощи двух гидроцилиндров. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Прицеп для перевозки скота САТ ТПС-6 ТПС-6-01 Тяговый класс трактора под прицеп для перевозки скота САТ 1,4-2,0 2 Грузоподъемность прицепа для перевозки скота САТ, кг до 6000 до 7500 Масса снаряжённого прицепа для перевозки скота САТ, кг 2700 3100 Распределение полной массы прицепа для перевозки скота САТ, кг: - на седельное устройство тягача - на тележку 1600 7100 1600 9000 Полная масса прицепа для перевозки скота САТ, кг 8700 10600 Габаритные размеры прицепа для перевозки скота САТ, мм, не более: - длина - ширина - высота 7850 2550 2855 9300 2550 2855 Шины прицепа для перевозки скота САТ 16,5/70-18; PR (НС) 14 16,5/70-18; PR (НС) 14 Количество колес прицепа для перевозки скота, шт. 2 4 Давление воздуха в шинах прицепа для перевозки скота САТ, МПа 0,41 0,41